Результаты

обследования доступности для инвалидов объекта инфраструктуры

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Макушинскому району»

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Макушинская средняя общеобразовательная школа №1

(полное юридическое наименование объекта)

641600 Курганская область, Макушинский район, город Макушино, ул. Ленина,80

Тел.83523691101 факс.83523691101

makshkolla@yandex.ru

Вид деятельности__________ _образование_____________________________________________________

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность,

государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Сведения о размещении объекта___________этаж в здании___________________________________

(встроенное, пристроенное, этаж в здании)

отдельно стоящее здание ____3____ этажей

Год постройки здания  1966     последнего капитального ремонта ___2012__________

Форма собственности муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

- Территория, прилегающая к зданию (участок)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вход на территорию: | К | наличие | ---- |  |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90см | 6м40см |  |
|  | знак доступности учреждения |  |  |  | установить 2016г |
|  | автостоянка посетителей |  |  |  | оборудовать 2016г |
|  | расстояние до входа в здание | К, О | не более 50м | 46м50см |  |
|  | доля мест для машин для инвалидов | К, О | не менее 10% |  | определить 2016г |
|  | размер места со специальным знаком | К | 350 -- 500см |  | определить 2016г |
|  | Путь движения на территории: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м | К, О К О, Г С О | не менее 180см наличие наличие наличие |  | создать 2017г |
|  | Открытая лестница: • высота подъема • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени | О С С | справочно 85–90см 80см наличие | 90см наличие | создать 2018 |
|  | Пандус: • высота подъема • уклон | К, О К О | H/L – не более 1:10 0,8м H/L – не более 1/12 | H/L 70см H/L1\11 |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте | К О | 70см 85–95см | 90см 90см |  |

- Вход в здание

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Крыльцо или входная площадка: |  |  |  |  |
|  | высота площадки |  | норматив не установлен | 85см |  |
|  | габариты площадки: ширина - глубина | К | не менее 220 - 220см | 12.1х4.5 |  |
|  | поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см | К, О, С | наличие |  | оборудовать 2017г |
|  | нескользкое покрытие | К, О, С | наличие |  | установить 2016г |
|  | Навес | К, О | наличие | наличие |  |
|  | Лестница наружная: |  |  |  |  |
|  | нескользкое покрытие | О, С, Г | наличие |  | установить 2016г |
|  | рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 60см |  | установить 2016г |
|  | контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | наличие |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) | О С, О С | наличие 85–95см не менее 30см | наличие 90см | установить2017 |
|  | Пандус наружный: |  |  |  |  |
|  | ширина марша | К | не менее 100см | 90см | реконструировать |
|  | уклон | К | H/L – не более 1/12 | H/L-1\11 70см |  |
|  | высота одного подъема | К | не более 80см | 70см |  |
|  | Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения | К | не менее 150 - 150см не менее 150 - 150см |  | создать 2018г |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | К, О К, О | 70см 85–90см не менее 30см | 90см 90см | установить 2018 |
|  | нескользкое покрытие | К, О | наличие |  | установить 2018 |
|  | Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | наличие |  |  |
|  | Тамбур: |  |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: глубина / ширина | К | не менее 220 - 180см | 20-180 |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К К | не менее 90см не более 2,5см | Р 95см |  |

3. Пути движения внутри здания

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Коридоры / холлы |  |  |  |  |
|  | ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120см | 2м76см |  |
|  | разворотные площадки | К | не менее 150 - 150см |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см) • для колясочников: глубина - 150см, ширина - 90см | К, О, С, Г О К | не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж |  | определить 2016г для лиц с нарушением ОДА |
|  | навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10см |  |  |
| Лестница №1 (в зону оказания услуги): |
|  | рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60см |  | установить 2018 |
|  | контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | наличие |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85 – 90см не менее 30см |  | установить 2018 |
| Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги) |
|  | Лифт пассажирский к зоне оказания услуги: |  |  |  |  |
|  | Кабина: • габариты (глубина - ширина) • ширина дверного проема • поручни | К К О | не менее 140 - 110см не менее 80см наличие |  |  |
|  | световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | С | наличие |  |  |
|  | знак доступности | К, С | наличие |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице: |  |  |  |  |
|  | ширина марша | К | не менее 100см |  |  |
|  | уклон | К | H/L – не более 1/12 |  |  |
|  | разворотные площадки внизу, вверху | К | не менее 150 - 150см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, О К О, К С | наличие 70см 85–90см не менее 30см |  |  |
|  | Пандус переносной | К | наличие |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  | наличие |  |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К, О | наличие |  |  |
|  | Эскалатор, траволатор | О | наличие |  |  |

4. Санитарно-бытовые помещения

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Санузел: |  |  |  |  |
|  | знак доступности помещения | К, О | наличие | наличие |  |
|  | ширина дверного проема | К | не менее 90см | 90см |  |
|  | тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30см |  | установить 2017г |
|  | Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина - ширина) • высота раковины • опорный поручень | К К О | не менее 130×85см 75–85см наличие | 1м40смх2м35см 80см наличие |  |
|  | Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина - ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина - глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см) | К, О К К О, К О | не менее 1 ед. не менее 90см не менее 180 - 165см наличие не менее 80 - 120см наличие | 1ед. 90см 3м20смх2м65см наличие | установить 2016 |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие |  | установить 2016 |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | 30см |  | установить 2016 |

5. Средства информации на объекте

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие |  | установить2019 |
|  | Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность | С, Г, К С, Г С | наличие не более 160см не менее 7,5см наличие |  | установит 2019 |
|  | Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | С, К С С | наличие не более 200см не менее 7,5см наличие |  | установить 2019 |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений | С С С С С С | наличие 60–110см наличие наличие наличие наличие |  | установить 2018г |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | не менее одной шт. |  | установить 2020 |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | С, Г | не менее одной шт. |  | установить 2020 |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80см (В) | К | наличие |  | установить 2020 |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | наличие |  | установить 2019 |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м2 | С | наличие |  | установить 2020 |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | наличие |  | установить 2019 |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | К, О, С, Г | наличие |  | установить 2019 |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.д.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов.

4. К акту прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 акта.

Выводы

В результате обследования объекта установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

1)на территории, прилегающей к зданию: Определить зону направления движения указателями. .Установить знак доступности учреждения. Создать автостоянку посетителей, выделить долю места  для машин со специальным знаком. Уложить рельефно тактильную полосу перед маршем вверху и внизу.

2) на входе в здание: Уложить перед крыльцом нескользкое покрытие, рельефную полосу перед маршем вверху и внизу, Создать площадку с поворотом направления  движения.

3) на путях движения внутри здания: Установить поручни согласно требованиям программы по доступной среде. .Уложить тактильно рельефную полосу вдоль поручней. Определить места отдыха и ожидания не реже чем через 25м.

4) в санитарно-гигиенических помещениях: Уложить рельефно тактильную полосу в санузлах. Установить крючки для костылей

5) по средствам информации : Установить должные средства информации на объекте.

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта                                              Руководитель объекта

__________________ _____

(должность)                                                                                                                                                                         (должность)

__________________________________________ ________________________                                                       _______  ________________  ________________________.____

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)                                                                                                         (подпись)                                                              (Ф.И.О.)

«__»____________2016__г.                                                                                                                                              «______»________________ ___________20_16__г.

# Text boxes

12